## Slide 1
스마트팜 아두이노 프로젝트
3조(팀명:4.1)
기초창의공학설계

## Slide 2
목차
기초창의공학설계
00
이주의 주요 개발 내용
온습도 센서 UNO 보드 연결 및 LCD 출력
01
3조(팀명:4.1)
와이파이 모듈 ESP01 연결
다음 주 개발 예정 내용
02
토양 수분 센서 연결 + 이모티콘으로 표현
스마트팜 아두이노의 전체적인 구조 설정
조도 센서 연결 및 센서값 출력
조도 센서 측정값에 따라 LED 밝기 및 서보모터 조정

## Slide 3
온습도 센서 UNO 보드 연결 및 LCD 출력
01-1
온습도 센서를 아두이노 UNO 보드에 연결하여 온도, 습도를 각각 LCD에 표시
미리 제약
회사명
3조(팀명: 4.1)
기초창의공학설계
- 시리얼 모니터에서도 출력 값 확인 가능
- DHT sensor library 사용

## Slide 4
조도 센서 연결 및 센서 값 출력
01-2
조도 센서를 연결하여 시리얼 모니터에서 아날로그값을 출력하도록 함
미리 제약
회사명
3조(팀명: 4.1)
기초창의공학설계
- 시리얼 모니터에서 아날로그값 확인 가능

## Slide 5
조도 센서 측정값에 따라 LED 밝기 및 서보모터 조정
01-3
위에서 조도 센서로 측정한 아날로그값에 따라 LED의 밝기가 변화하도록 코드 구성
미리 제약
회사명
3조(팀명: 4.1)
기초창의공학설계
- 아날로그 값이 작으면 LED의 밝기가 높아지도록
- 아날로그의 값이 크면 LED의 밝기가 낮아지도록
(주변이 어두운 경우) ->LED가 켜짐
((주변이 밝은 경우) ->LED가 꺼짐

## Slide 6
조도 센서 측정값에 따라 LED 밝기 및 서보모터 조정
01-3
조도 센서 아날로그값에 따라 서보모터가 회전하도록 코드 구성
미리 제약
회사명
3조(팀명: 4.1)
기초창의공학설계
- 일조량에 따라 가림막을 열고,닫는데 사용할 예정
- map(value, 0 , 1023, 255 ,0);
MAP 함수 사용
조도 센서의 아날로그 값을 0부터 1023의 범위에서 →
255부터 0까지의 범위로 수정
- LED : 255(최대 밝기), 0(꺼진 상태)
- 서보모터 : 255(가장 큰 각도), 0(작은 각도)으로 서보모터 회전
Notes: 이건 물어봐야겠네

## Slide 7
다음 주 개발 예정 내용
02
와이파이 모듈 ESP01 연결
미리 제약
회사명
3조(팀명: 4.1)
기초창의공학설계
- ESP01 모듈을 이용해 인터넷 연결하기(웹서버)
- ESP 8266 사용, 코드 작성, 와이파이 정보 설정 등
- 토양 수분 센서를 이용하여 측정값을 시리얼 모니터에 출력
- 기준값에 따라 해당되는 이모티콘으로 표시
- 센서 및 다양한 장치들간의 배치, 구조물의 규격 및 구조 설정
- 추후 납땜 예정
스마트팜 아두이노의 전체적인 구조 설정
토양 수분 센서 연결 + 이모티콘 표현

## Slide 8
감사합니다
기초창의공학설계
3조(팀명: 4.1)